Cobra Bauart s.r.o. - Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 40, 991 11 Balog nad Ipľom Mobil: 0905 457 225, E-mail: nedela@cobrabauart.sk SPRIEVODNÁ SPRÁVA Názov stavby : REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BALOG NAD IPĽOM Investor : Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom IČO:00319228, DIČ: 2021171317 Kraj, Okres : Banskobystrický, Veľký Krtíš Miesto stavby : Balog nad Ipľom, ul. Nová osada, č. parc.1376,1377, ul. Športová, č.parc. 1374/1, 4906, 4618 Projektant stavby : Cobra Bauart - Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, 99111 Balog nad Ipľom OBSAH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA

# SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Stavba

Miesto

Okres

Kraj

Zákazka číslo

Objednávateľ

Zodp. Projektant

Stupeň

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Balog nad Ipľom

Balog nad Ipľom

Veľký Krtíš

Banská Bystrica

ústne starosta obce Ing.Peter Bálint

Obec Balog nad Ipľom

Ing. Rajmund Nedeľa

Projekt na ohlásenie stavebných úprav

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby

Predmetom projektu je rekonštrukcia obrusnej vrstvy a podkladovej vrstvy vozoviek v uliciach Nová osada č. parciel 1376,1377, Športová č. parciel 1374/1, 4906, 4618.

Prevádzkovateľom dokončenej stavby bude Obec Balog nad Ipľom. Užívateľom bude motoristická verejnosť, chodci a cyklisti.

3. Prehľad východiskových podkladov

Pre spracovanie projektu boli použité nasledovné podklady:

- zadávacie podmienky objednávateľa,

- situácie a kópie z katastrálnych máp z depozitu Obecného úradu,

- zameranie a posúdenie skutkového stavu komunikácií

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

Stavba sa nachádza na južnej časti okresu Veľký Krtíš.

Objektová skladba:

SO - 01   Rekonštrukcia MK ulica Nová Osada č. p. 1376,1377

5. Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície

Realizáciou stavby dôjde k dočasnému čiastočnému obmedzeniu dopravy na 	rozpracovaných úsekoch. Termíny zahájenia a ukončenia stavby sú závislé na finančných 	možnostiach objednávateľa. Stavba bude uvádzaná do prevádzky postupne po úsekoch.

6. Prehľad prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom rekonštruovaných miestnych komunikácií bude Obec Balog nad Ipľom.

7. Lehota výstavby v mesiacoch

Rekonštrukcia bude trvať 2 mesiace.

8. Celkové náklady stavby 51 148,73 €  bez DPH.

# V Balogu nad Ipľom, december 2015 			      Ing. Rajmund Nedeľa										  aut. stav. inž.

Cobra Bauart s.r.o. - Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 40, 991 11 Balog nad Ipľom Mobil: 0905 457 225, E-mail: nedela@cobrabauart.sk SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA Názov stavby : REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BALOG NAD IPĽOM Investor : Obec Balog nad Ipľom, Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom IČO:00319228, DIČ: 2021171317 Kraj, Okres : Banskobystrický, Veľký Krtíš Miesto stavby : Balog nad Ipľom, ul. Nová osada, č. parc.1376,1377, ul. Športová, č.parc. 1374/1, 4906, 4618 Projektant stavby : Cobra Bauart - Ing. Rajmund Nedeľa, Športová 2/20, 99111 Balog nad Ipľom OBSAH: TECHNICKÁ SPRÁVA OBJEKTOVÉ SKLADBY

# TECHNICKÁ SPRÁVA

1.	Charakteristika územia stavby

1.1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach,
rozvodoch, existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.

Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obytného charakteru, pahorkovitom s malými výškovými rozdielmi. Je zastavané súčasnými vozovkami, ktorých stav je fyzicky opotrebovaný.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií je rozdelená na 2 stavebné úseky, úsek č. 1 na ulici Nová osada a úsek č.2 na Športovej ulici,  ktoré zohľadňujú požiadavku objednávateľa na realizáciu nových konštrukčných vrstiev vozoviek. Vjazdy k rodinným domom nie sú predmetom projektu.

V trase rekonštrukcie komunikácií sa nachádzajú podzemné a nadzemné rozvody NN, VN , telekomunikačný kábel, miestny rozhlas, STL plynovod, verejné osvetlenie a iné aj nezakreslené vedenia.

1.2	Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité:

- situačné výkresy a kópie z katastrálnej mapy poskytnuté z depozitu Obecného úradu,

- zameranie chýbajúcich úsekov a podrobností vykonané projektantom.

Prieskum dopravných väzieb na okolitú zástavbu a jestvujúci komunikačný systém na stavenisku nebol vykonaný.

1.3	Príprava pre výstavbu, uvoľnenie pozemkov a objektov, dočasné využitie objektov
po dobu výstavby, demolácie, likvidácie porastov, zabezpečenie ochranných pásiem,
preložky podzemných a nadzemných vedení, iné obmedzujúce opatrenia, osobitné
užívanie komunikácií.

Stavenisko je voľné.

Stavba si nevyžiada preložky podzemných ani nadzemných vedení.

Po dobu vykonávania rekonštrukcie komunikácií budú všetky objekty priliehajúce ku komunikáciám prístupné po dohode so zhotoviteľom stavby.

S prihliadnutím na mimoriadne nepriaznivé šírkové pomery v niektorých úsekoch je nevyhnutá koordinácia zhotoviteľa s Obecným úradom a včasné informovanie obyvateľstva a podnikateľských subjektov v dotknutých uliciach o nutnej dočasnej uzávierke.

Počas výstavby poskytne objednávateľ pre potreby zariadenia staveniska plochu na parcelách č. 558, 559 o výmere 3124,6 m2.

K termínu odovzdania staveniska zabezpečí objednávateľ vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí a zápisnične ich odovzdá zhotoviteľovi. Počas realizácie stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v súbehu a v križovaní pre všetky (aj nezakreslené) inžinierske siete.

Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy - nevyvolané.

Počas realizácie bude zabezpečené dočasné dopravné značenie v rozpracovaných úsekoch.

2.	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Úpravy plôch a priestranstiev

Rekonštrukcia komunikácií je navrhnutá s povrchovou úpravou z asfaltového betónu.

2.2	Riešenia dopravy, napojenia na dopravný systém

Po ukončení rekonštrukcie komunikácií bude zabezpečená bezpečná prevádzka automobilovej a pešej dopravy.

2.3	Starostlivosť o životné prostredie

Jedná sa o stavbu, ktorá po ukončení zabezpečí jednoznačné zlepšenie životného prostredia v okolí rekonštruovaných ulíc.

Vznik odpadu pri realizácii je zatriedený v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Množstvá sú podrobne vykázané v stavebnom objekte.

2.4	Starostlivosť o bezpečnosť práce

Bezpečnosť pri práci bude zabezpečená v zmysle vyhlášky 374/1990 Z.z. SÚBP a SBU o bezpečnosti práce pri stavebných prácach. Rovnako aj podmienky realizácie budú zabezpečené v zmysle Nariadenia vlády č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.5	Protipožiarne zabezpečenie stavby

Stavba neovplyvňuje.

2.6	Riešenie protikoróznej ochrany

Na rekonštrukciu nebudú použité kovové materiály, preto nie je potrebné riešiť protikoróznu ochranu.

2.7	Stanovenie ochranných pásiem

Počas zemných prác je nevyhnutné rešpektovať ochranné pásma pre jednotlivé druhy podzemných vedení a výkopy v týchto pásmach vykonávať ručne.

3. Zemné práce

Prebytočná zemina bude odvezená na trvalé uskladnenie na najbližšiu riadenú skládku odpadov od stavby, resp. do lokality, ktorú určí investor stavby.

# V Balogu nad Ipľom, december 2015 			      Ing. Rajmund Nedeľa										  aut. stav. inž.

# OBJEKTOVÉ SKLADBY

# Názov stavby         : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Balog nad Ipľom

Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:

Stavba sa nachádza na južnej časti okresu Veľký Krtíš.

Objektová skladba:

SO - 01   Rekonštrukcia MK ulica Nová Osada č. p. 1376,1377

Názov stavebného objektu : SO-01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Nová 					osada

- Všeobecné údaje

- Identifikačné údaje:

Objednávateľ:           Obec Balog nad Ipľom

Miesto stavby:          Balog nad Ipľom č. p. 1376,1377

Okres:                     Veľký Krtíš

Samosprávny kraj:   Banská Bystrica

Projektant:                Ing. Rajmund Nedeľa, 99111 Balog nad Ipľom

1.2	Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu slúžili:

- fyzický prieskum a posúdenie stavu komunikácie a okolia,

- zameranie skutkového stavu pre podrobné vykázanie potreby rekonštrukcie, konzultácie so zástupcom objednávateľa,

- kópia katastrálnej mapy, poskytnutá objednávateľom.

1.3	Dôvod stavby

Súčasný stav živičného krytu miestnej komunikácie vykazuje deformácie spôsobené malou hrúbkou živičného krytu a malou stabilitou živičných zmesí, ale aj prenikaním vody do konštrukcie vozovky.

Jedná sa o miestnu komunikáciu zabezpečujúcu dopravné napojenie rodinných domov. Počet ťažkých nákladných vozidiel za 24 hodín v jednom smere je minimálny a nepresahuje 25. Vozovku je možné zaradiť do skupiny dopravného zaťaženia F, funkčnej triedy C 3.

2.0	Popis stavby

2.1	Smerové pomery

Smerové vedenie komunikácie je dané zástavbou rodinných domov . Projekt neuvažuje so zmenami v smerovom vedení.

Začiatok úseku je v stykovej križovatke so štátnou cestou 527, Šahy-Veľký Krtíš a koniec úseku je v stykovej križovatke so Športovou ulicou. Celková dĺžka riešeného úseku je 330 m.

2.2	Sklonové pomery

Rekonštrukcia je v pozdĺžnom profile navrhnutá v súlade s jestvujúcim stavom komunikácie.

Priečny sklon vozovky je navrhnutý v celom riešenom úseku strechovitý 2 % .

2.3 Šírkové pomery

Projekt  uvažuje   s jednopruhovou  obojsmernou  komunikáciou  šírky  v korune  6 m.

2.4 Návrh konštrukcie vozovky

Rekonštrukcia komunikácie je navrhnutá zosilnením obrusnej vrstvy nasledovne :

asfaltový betón ACo 11 - II			 	            70 mm

spojovací postrek 0,5 – 0,7 cm/m2

asfaltový betón ACp 22 - II				            80 mm

spojovací postrek 0,7 – 1,0 cm/m2

štrkopiesok fr. 0 - 32 mm zavibrovaný 0,2 MPa 	  	50 mm

drvené kamenivo fr. 32 - 63 mm zavibrovaný 0,2 MPa 	100 mm

pôvodná zemina

Pred rekonštrukciou je potrebné vyvýšiť hlavné uzávery vody na jestvujúcom verejnom vodovode, premiestniť stĺp označujúci hydrant, vyvýšiť podzemný hydrant. Na jestvujúcej kanalizačnej prípojke je nutné vyvýšiť stredné kanalizačné šachty a vymeniť kanalizačné poklopy za nové liatinové, kruhové. Krajné kanalizačné šachty je tiež potrebné vyvýšiť a vymeniť kanalizačné mreže za nové liatinové s pántom, uzamykateľné.

Názov stavebného objektu : SO-01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica Športová

- Všeobecné údaje

- Identifikačné údaje:

Objednávateľ:           Obec Balog nad Ipľom

Miesto stavby:          Balog nad Ipľom č. p. 1374/1, 4906, 4618

Okres:                     Veľký Krtíš

Samosprávny kraj:   Banská Bystrica

Projektant:                Ing. Rajmund Nedeľa, 99111 Balog nad Ipľom

1.2	Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu slúžili:

- fyzický prieskum a posúdenie stavu komunikácie a okolia,

- zameranie skutkového stavu pre podrobné vykázanie potreby rekonštrukcie,    	konzultácie so zástupcom objednávateľa,

- kópia katastrálnej mapy, poskytnutá objednávateľom.

1.3	Dôvod stavby

Súčasný stav živičného krytu miestnej komunikácie vykazuje drobné deformácie spôsobené malou hrúbkou živičného krytu a malou stabilitou živičných zmesí, ale aj prenikaním vody do konštrukcie vozovky.

Jedná sa o miestnu komunikáciu zabezpečujúcu dopravné napojenie rodinných domov. Počet ťažkých nákladných vozidiel za 24 hodín v jednom smere je minimálny a nepresahuje 25. Vozovku je možné zaradiť do skupiny dopravného zaťaženia F, funkčnej triedy C 3.

2.0	Popis stavby

2.1	Smerové pomery

Smerové vedenie komunikácie je dané zástavbou rodinných domov . Projekt neuvažuje so zmenami v smerovom vedení.

Začiatok úseku aj koniec úseku je v stykovými križovatkami s ulicou Nová osada. Celková dĺžka riešeného úseku je 388 m.

2.2	Sklonové pomery

Rekonštrukcia je v pozdĺžnom profile navrhnutá v súlade s jestvujúcim stavom komunikácie. Priečny sklon vozovky je navrhnutý v celom riešenom úseku strechovitý 2 % .

2.3 Šírkové pomery

Projekt  uvažuje   s jednopruhovou  obojsmernou  komunikáciou  šírky  v korune  5 m s obojstrannými krajnicami 2x 0,50 m z drveného kameniva fr. 0 - 63 mm zavibrovaného 0,2 MPa.

2.4 Návrh konštrukcie vozovky

Napojenie rekonštruovaného úseku v stykovej križovatke s ulicou Nová osada na miestne komunikácie je navrhnuté v celkovej dľžke 49,5 m.

Rekonštrukcia komunikácie je navrhnutá zosilnením obrusnej vrstvy nasledovne :

asfaltový betón ACo 11 - II 		   70 mm

spojovací postrek 0,5 – 0,7 cm/m2

asfaltový betón ACp 22 - II		   80 mm

spojovací postrek 0,7 – 1,0 cm/m2

jestv. cestný panel		 	 150 mm

pôvodná zemina

Napojenie konca rekonštruovaného úseku v stykovej križovatke s ulicou Nová osada na miestnu komunikáciu je navrhnuté v celkovej dľžke 9,2 m.

Rekonštrukcia komunikácie je navrhnutá zosilnením obrusnej vrstvy nasledovne :

asfaltový betón ACo 11 - II 			                       70 mm

spojovací postrek 0,5 – 0,7 cm/m2

asfaltový betón ACp 22 - II				            80 mm

spojovací postrek 0,7 – 1,0 cm/m2

štrkopiesok fr. 0 - 32 mm zavibrovaný 0,2 MPa 	  	50 mm

drvené kamenivo fr. 32 - 63 mm zavibrovaný 0,2 MPa 	100 mm

pôvodná zemina

Pred rekonštrukciou je potrebné vybúrať cestné panely v počte 5 kusov, rozobrať jetvujúcu zámkovú dlažbu vo výmere 36,66 m2, upraviť podklad položením nového drveného kameňa fr. 16-32mm, nového drveného kameňa fr.4-8mm a vyložiť novú zámkovú dlažbu.

2.4.1 Odvodnenie

Odvedenie zrážkových vôd z komunikácie je riešené pozdľžnym a priečnym sklonom na okolitý terén, resp. do otvorených priekop. Odvodnenie nie je predmetom projektu.

3.0 Vplyv na životné prostredie

Počas vykonávania prác na vozovke ,  ako aj počas opravy živičnej vozovky dôjde dočasne k zvýšeniu prašnosti a hlučnosti v okolí stavby.

Po ukončení rekonštrukcie   vozovky sa dosiahne podstatné zníženie   hlučností, zlepšenie hy-gieny a zvýši sa čistota a kultúrnosť prostredia v predmetnej lokalite.

3.1 Tvorba odpadov počas výstavby

Počas plánovanej rekonštrukcie je predpoklad tvorby odpadov charakteristických pre stavebnú činnosť, prípadne pre demolačnú činnosť. Tieto odpady môžu vzniknúť  v zmysle vyhlášky  MŽP  SR č.284/2001   Z.z.  do  skupiny  č. 17 - Stavebné  odpady  z demolácií nasledovne: p.č.     Číslo skupiny

podskupiny    Názov sk.,podskupiny a druhu odpadu	Kategória Hmotnosť t

- 17 05 04	zemina a kamene  iné ako uvedené v 17 05 03	 O	    43,3

- 17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O           22,588

Zhotoviteľ stavby je povinný počas výstavby bezpodmienečne dodržiavať všetky právne predpisy a normy, týkajúce sa ochrany životného prostredia.

Pôvodca stavebných odpadov je povinný nakladať s nimi v zmysle par. 39 ods. 5 zákona 223/2001 Zb. Projekt uvažuje s odvozom stavebných odpadov na trvalé uskladnenie na riadenú skládku odpadov Sklabina vo vzdialenosti 21 km od stavby. Pôvodca ku kolaudácii predloží doklad o zneškodnení odpadu.

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia.

4.0	Doprava v priebehu rekonštrukcie

Počas stavebných prác bude pracovisko vyznačené dočasným dopravným značením. (A19 práca na ceste, B31a – obmedzenie rýchlosti a B31b). Dočasné dopravné značky budú základného rozmeru, reflexné, na kovových prenosných stojanoch s červeno-bielymi pruhmi.

Stavba sa bude realizovať s čiastočným obmedzením  cestnej premávky.

Zhotoviteľ je povinný v prípade potreby bezodkladne umožniť prejazd komunikáciou pre požiarne vozidlá a vozidlá záchrannej služby.

4.1	Zemné práce

Na stavbe sa uvažuje s odstránením nánosov na krajniciach a vykoná sa aj vyčistenie vozovky od nánosov blata a prachu vo výmere 1 118,500 m2.

5.0 Bezpečnosť pri práci

Povinnosťou zhotoviteľa je pred zahájením zemných prác a pred rezaním živičného krytu vozovky požiadať správcov všetkých, aj nezakreslených podzemných sietí o vyjadrenie o ich existencii, prípadne o ich vytýčenie.

Pri i realizácii stavby je potrebné dodržiavať všetky predpisy a normy o ochrane a bezpečnosti práce pri líniových stavbách. Zvláštnu pozornosť treba venovať prácam vykonávaným pod nadzemnými silovými rozvodmi.

Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za prípadné poškodenie aj nezakreslených zariadení.

V Balogu nad Ipľom, december 2015 			      Ing. Rajmund Nedeľa										  aut.stav.inž.